### Documentação do Código para Raspberry Pi Pico W
Objetivo: O código desenvolvido para a placa BitDogLab tem como objetivo controlar dois LEDs (vermelho e azul) e responder ao aperto de botões para acionar os LEDs. O código implementa uma funcionalidade de piscar os LEDs de acordo com a velocidade configurada e desliga os LEDs quando nenhum botão está sendo pressionado.
### Pinos
- LED_RED_PIN (Pino 12): Este pino controla o LED vermelho.
- LED_BLUE_PIN (Pino 13): Este pino controla o LED azul.
- BUTTON_PIN_5 (Pino 5): Este pino é utilizado para o primeiro botão, que altera a velocidade de piscar dos LEDs.
- BUTTON_PIN_6 (Pino 6): Este pino é utilizado para o segundo botão, que também altera a velocidade dos LEDs.
### Função blink_led(int speed)
A função é responsável por alternar os LEDs de forma intercalada.
- Como funciona:
  - A variável delay_time é calculada dividindo 500 por speed, o que determina o tempo entre cada mudança de estado dos LEDs.
  - O LED vermelho é aceso e o LED azul é apagado e vice versa.
- Parâmetro:
  - speed: Define a velocidade do piscar dos LEDs. Valores maiores resultam em uma troca mais rápida entre os LEDs.
### Estrutura do Main
O código entra em um loop infinito que observa o estado dos botões e alterna o comportamento dos LEDs de acordo com os botões pressionados.
- Comportamento:
  - Se o botão 5 for pressionado, a função blink_led(1) é chamada fazendo os LEDs piscarem com uma velocidade baixa.
  - Se o botão 6 for pressionado, a função blink_led(2) é chamada fazendo os LEDs piscarem com uma velocidade maior.
  - Quando nenhum botão é pressionado os LEDs são apagados.
### Considerações Finais
Este código é simples e demonstra como utilizar entradas e saídas digitais na Placa BitDogLab para controlar LEDs e responder a botões. Ele pode ser expandido para outras funcionalidades, como controlar mais LEDs, display ou implementar comportamentos diferentes baseados nas entradas.
### Requisitos de Hardware
Placa BitDogLab
======================================================================
CÓDIGO
======================================================================
#include "pico/stdlib.h"

#define LED_RED_PIN 12
#define LED_BLUE_PIN 13

#define BUTTON_PIN_5 5
#define BUTTON_PIN_6 6

void blink_led(int speed) {
    int delay_time = 500 / speed;

        gpio_put(LED_RED_PIN, 1);
        gpio_put(LED_BLUE_PIN, 0);
        sleep_ms(delay_time);

        gpio_put(LED_RED_PIN, 0);
        gpio_put(LED_BLUE_PIN, 1);
        sleep_ms(delay_time);

}

int main() {
    gpio_init(BUTTON_PIN_5);
    gpio_set_dir(BUTTON_PIN_5, GPIO_IN);
    gpio_pull_up(BUTTON_PIN_5);

    gpio_init(BUTTON_PIN_6);
    gpio_set_dir(BUTTON_PIN_6, GPIO_IN);
    gpio_pull_up(BUTTON_PIN_6);

    gpio_init(LED_RED_PIN);
    gpio_set_dir(LED_RED_PIN, GPIO_OUT);

    gpio_init(LED_BLUE_PIN);
    gpio_set_dir(LED_BLUE_PIN, GPIO_OUT);

    while (1) {
        while (gpio_get(BUTTON_PIN_5) == 0) {
            blink_led(1);
            sleep_ms(50);
        }

        while (gpio_get(BUTTON_PIN_6) == 0) {
            blink_led(2);
            sleep_ms(50);
        }
        gpio_put(LED_BLUE_PIN, 0);
        gpio_put(LED_RED_PIN, 0);
    }

    return 0;
}